## Slide 1: TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II Chương 4 Mạch số
10/4/2022

## Slide 2: Nội dung
Mạch số
Mạch tổ hợp
Thiết kế mạch tổ hợp
Mạch tuần tự
Thiết bị lưu trữ
Bài tập

## Slide 3: Mạch số (1/3)
Mạch số là mạch thu nhận, truyền, lưu trữ và xử lý tín hiệu số
Thiết kế mạch số:
  Xác định chức năng của mạch số
    Tìm mối quan hệ giữa các ngõ vào và các ngõ ra:
      Hàm Boolean
      Bảng chân trị
  Xác định cấu trúc của mạch số (hiện thực)
    Tìm và kết nối các thiết bị thực hiện các toán tử luận lý:
      AND, OR, NOT

## Slide 4: 1. Mạch số (2/3) – Xác định cấu trúc
F = AB + C
F = ( + B)(C + D + E)
Notes: Các cổng luận lý có thể có nhiều ngõ vào nhưng chỉ có duy nhất 1 ngõ ra. Có thể mở rộng ký hiệu, hàm boolean và bảng chân trị cho các cổng luận lý n biến

## Slide 5: Quiz 1
Hiện thực các hàm luận lý sau:
F1(A, B, C, D) = ( + B)(C + D)B
F2(A, B, C, D) = ( + BC)(C + ABD) + D

## Slide 6: Mạch số (3/3) – Các cổng luận lý khác
Notes: Công nghệ chế tạo các mạch số hiện đại ngày nay phần lớn dựa trên công nghệ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Việc sử dụng công nghệ này làm cho việc thiết kế các cổng luận lý có tính “bù” chẳng hạn như NOT, NAND, NOR đơn giản hơn việc thiết kế các cổng luận lý AND, OR,.
Các phép toán luận lý XOR và XNOR thường xuyên được sử dụng khi so sánh bằng, nên việc hiện thực cổng luận lý XOR và XNOR sẽ làm giảm kích thước và tăng tốc độ hoạt động của mạch số

## Slide 7: Quiz 2
Hiện thực các hàm luận lý sau:
F1(A, B, C, D) = ( + C) + D
F2(A, B, C, D) = + (BC)(C + )

## Slide 8: Mạch tổ hợp (1/2) – Thiết bị tổ hợp
Thiết bị tổ hợp là thiết bị có tính chất sau:
  Có một hay nhiều ngõ vào
  Có một hay nhiều ngõ ra
  Có đặc tả chức năng mô tả chi tiết giá trị mỗi ngõ ra cho mọi tổ hợp giá trị của tất cả ngõ vào (Hàm Boolean)
  Có đặc tả định thời mô tả thời gian lan truyền (thời gian tối thiểu mà ngõ ra sẽ ổn định và hợp lệ khi 1 ngõ vào thay đổi)
Ví dụ: AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR
Notes: Trong phạm vi môn học, đặc tả định thời sẽ không được đề cập

## Slide 9: Mạch tổ hợp (2/2)
Mạch tổ hợp là mạch chỉ chứa các thiết bị tổ hợp được kết nối với nhau và không tồn tại hồi tiếp
  Một thiết bị tổ hợp cũng được xem là một mạch tổ hợp
  Hồi tiếp: Ngõ ra được dùng như ngõ vào để tính toán lại ngõ ra
Notes: Hình bên trái thỏa mãn yêu cầu là mạch tổ hợp
Hình ở giữa và hình bên phải KHÔNG thỏa mãn là mạch tổ hợp vì tồn tại hồi tiếp

## Slide 10: Thiết kế mạch tổ hợp (1/2)
Mục tiêu: Có được bản vẽ sơ đồ mạch tối ưu nhất về diện tích
  Hàm Boolean ánh xạ ngõ ra phải có biểu thức tối ưu nhất
    Tối ưu luận lý (Đại số Boolean / K-map)
      Bảng chân trị biểu diễn chức năng của mạch
Quy trình thiết kế

## Slide 11: Thiết kế mạch tổ hợp (2/2) – Ví dụ
Bài toán: Thiết kế mạch báo động (A = 1) cho lái xe với các tình huống: Bugi bật (B = 1) và cửa mở (C = 0), hoặc chưa cài dây an toàn (D = 0) và bugi bật (B = 1).
B | C | D | A
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
A | CD |  |  |  | 
B |  | 00 | 01 | 11 | 10
 | 0 |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  | 
1
1
1
1 | 1 |  | 1
A = B + B

## Slide 12: Quiz 3
Thiết kế mạch tổ hợp có chức năng phát hiện một ký số thập phân lớn hơn 7
  Gợi ý: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

## Slide 13: Mạch tuần tự (1/2)
Vấn đề của mạch tổ hợp:
  Số lượng tín hiệu cần xử lý tăng lên
    Tăng số lượng ngõ vào để nhận tín hiệu
      Mạch trở nên phức tạp và khó để hiện thực
Liên hệ thực tế: Chỉ có 1 phòng học nhưng có tới 3 lớp cần sử dụng
  Giải pháp: Chia 3 ca, mỗi lớp học 1 ca
Áp dụng cho mạch số: Nhập nhiều tín hiệu cho 1 ngõ vào bằng cách “chia ca”: Mạch tuần tự!

## Slide 14: Mạch tuần tự (2/2) – Cấu trúc
Thiết bị lưu trữ: Lưu trữ trạng thái hiện tại
Luận lý tổ hợp: Xử lý để xác định trạng thái kế tiếp và ngõ ra
Ngõ vào: Các ngõ vào
Ngõ ra: Các ngõ ra
NẠP: Ngõ vào điều khiển việc cập nhật giá trị
Trạng thái là tổ hợp các giá trị được lưu trong các thiết bị lưu trữ

## Slide 15: Thiết bị lưu trữ (1/4)
Có ít nhất 1 ngõ ra mang giá trị mà chúng lưu trữ (Q)
Có ít nhất 1 ngõ vào để thu nhận dữ liệu hoặc điều khiển
Có 1 ngõ vào NẠP để điều khiển việc cập nhật giá trị (E, CLK)
  Latch: Tích cực theo mức
  Flipflop: Tích cực theo cạnh
Đọc và ghi theo một tín hiệu điều khiển

## Slide 16: Thiết bị lưu trữ (2/4) - Latch
Latch là một thiết bị lưu trữ tích cực theo mức có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin
E | D | Q | Q+
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
E | Q+
0 | Q
1 | D
Notes: D High : Khi E = 1 Q thay đổi theo D, khi E = 0 thì Q giữ nguyên giá trị
D Low : ngược lại

## Slide 17: Thiết bị lưu trữ (3/4) - Flipflop
Flipflop là một thiết bị lưu trữ tích cực theo cạnh có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin
CLK | D | Q | Q+
- | 0 | 0 | 0
- | 0 | 1 | 1
- | 1 | 0 | 0
- | 1 | 1 | 1
↑ | 0 | 0 | 0
↑ | 0 | 1 | 0
↑ | 1 | 0 | 1
↑ | 1 | 1 | 1
CLK | Q+
- | Q
↑ | D
Notes: D rising : Khi CLK 1 thì Q theo giá trị hiện có của D. Muốn thay đổi Q thì phải thay đổi D, sau đó mới bật tắt CLK
D falling thì ngược lại.

## Slide 18: Quiz 4
Hoàn thành dạng sóng của Q1 và Q2

## Slide 19: Quiz 5
Biết rằng C luôn luôn tích cực, lập bảng chân trị cho hàm luận lý Y(X, A, B)

## Slide 20: Thiết bị lưu trữ (4/4) – Thanh ghi
Thanh ghi là một thiết bị lưu trữ được cấu tạo bởi các flipflop nối chung ngõ vào CLK
  Có thể bổ sung khối luận lý tổ hợp để xử lý

## Slide 21: Quiz 6
INC là bộ tăng giá trị lên 1. Trong đó O là ngõ ra và I là ngõ vào. Mối quan hệ giữa O và I là: O = I + 1. REG là thanh ghi chứa 2 D flipflop. Giả sử ban đầu Q = 0, sau 4 lần ngõ vào CLK tích cực thì Q bằng bao nhiêu?

## Slide 22: Bài tập (1/2)
Thiết kế mạch số phát hiện người chiến thắng trong một cuộc thi “oẳn tù tì” giữa 2 người.
Biết rằng 3 đòn được mã hóa như bên dưới:
Đòn | Mã hóa
Giấy | 01
Kéo | 10
Búa | 11

## Slide 23: Bài tập (2/2)
Ngõ vào D của D flipflop có biểu thức D = AR + E. Hãy vẽ dạng sóng của ngõ ra Q

## Slide 24: THẢO LUẬN